RCJZ-203全自动张力测定仪

( 采用独创的快响应电磁力平衡传感器，提高了侧量精度与线性度；

(  仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的缺陷，免去了调零电位器和调满量程电位器；

(  实时显示等效张力值、当前重量；

(  集成温度探测电路，对测定结果自动温度补偿；

(  240*128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能；

(  带时间标记的历史记录，最多存储255个数据；

(  内置高速热敏打印机，打印美观、快捷、具有脱机打印功能。

名 称 指 标

测量范围 0-200mN

准确度 0.1%读数±0.1 mN/m

灵敏度 0.1 mN/m

分辨率 0.1 mN/m

电源电压 AC 220 V (10%

电源频率 50 Hz (2%

功 率 ≤20W

适用温度 10～40℃

适用湿度 ＜85 % RH

宽×高×纵深 200mm*330mm*300mm

净 重 ～ 5kg

# Text boxes

功能及特点

技术指标及使用条件