RCSS-I水溶性酸自动测定仪

(本仪器采用三杯一体式设计，测量周期短，工作效率高；

(  大屏幕彩色触摸液晶显示，操作简单、人机对话方便；

(  各油样和指示剂的测试管路独立，防止交叉污染，准确性高；

(  温度传感器取油样的真实温度，测试数值精准；

(  操作简单，自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等操作；

(  具有断电存储功能，可自动保存测试结果，可存储100组数据；

(  程序设有直接测试和标准测试，选择灵活，方便测试。

- 程序设有清洗功能，可随意选择管路清洗，方便操作；

- 具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点

- 带有无线传输功能，方便与电脑连接；

测量范围 3.6-7.0PH

测量误差 ≤± 0.1PH

恒温精度 ±2℃

分辨率 0.1PH

电源电压 AC 220 V (10%

电源频率 50 Hz (2%

功 率 ≤200w

适用温度 10～40℃

适用湿度 ＜85 % RH

宽×高×纵深 590mm*350mm*390mm

净 重 ～ 23kg

# Text boxes

功能及特点

技术指标及使用条件